AEROGENERATEUR

# I PRESENTATION :

La figure ci-dessous représente le corps (S0) d’un aérogénérateur à hélice bipale muni d’un empennage qui lui permet de s’orienter dans la direction du vent.

Soit  un repère lié au corps (S0). L’ensemble  rotor (S1) et  alternateur électrique  tourne dans le corps (S0) autour de l’axe . Soit  un repère lié à (S1). On pose , avec :

Par fort vent un dispositif de mise en drapeau permet aux pales de l’hélice de pivoter autour de l’axe . Soit  un repère lié à la pale (S2) tel que l’axe  soit dirigé suivant la droite de référence AB de la pale. On pose, en fonctionnement normal l’angle de calage (=20°.

Soit G le centre d’inertie de la pale (S2), tel que :   avec a = 160 mm et c = 13 mm.

# II TRAVAIL DEMANDE :

1) Déterminer le vecteur vitesse . Calculer sa norme lorsque (=20°.

2) Déterminer le vecteur  accélération . Calculer sa norme lorsque (=20°.