# Joint de cardan – mobilités

TD	09/2000

TD	09/2002

Colle	09/2005

## Description

|  | Le joint de cardan permet de transmettre le mouvement de rotation d’un arbre d’entrée à un arbre de sortie non parallèles et concourants. Le joint est constitué de deux moyeux liés aux arbres d’entrée et de sortie et d’un croisillon |
| --- | --- |

## Questions

### Complétez le schéma cinématique minimal du mécanisme

### Tracer le graphe des liaisons du mécanisme constitué {bâti, arbre d’entrée, arbre de sortie, croisillon}

### Evaluer le degré de mobilités en déduire le degré d’ hyperstaticité du mécanisme

### Comment modifiez les liaisons pour que le système ne soit pas hyperstatique ?

### Déterminez la liaison équivalente réalisée par le joint de cardan